# Specyfikacja  istotnych warunków zamówienia

# o szacunkowej wartości powyżej 133.000 EURO.

1.  „Karpaty” Spółkę z o.o. Schroniska i Hotele PTTK , z siedzibą 33-300 Nowy Sącz – ul. Rynek 9

tel/faks  (0-18)  443-86-10, www.schroniska-pttk.com.pl, karpaty@schroniska-pttk.com.pl  
     ogłasza przetarg nieograniczony na podstawie art.10, ust 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
     roku Prawa zamówień publicznych na  :

przebudowę systemu zasilania energetycznego schroniska PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich

kod CPV : 45.5.11.20-8

1.1. W zakres umowy wchodzi wykonanie  :

- rurociągów wodnych:

* od ujęcia wody do komory wyrównawczej (lewar)

( Dz=355mm, l=498m, typ rury SDR17,PN8)

* od komory wyrównawczej do turbiny wodnej(ciśnieniowy)

( Dz=280mm,l=431m,typ  rury SDR7,4,PN25)

wraz z:

* ujęciem wody z uzbrojeniem ( Qmax=0,05 m3/sek, króciec ssawny, pompa zatapialna, elektrozawory)

* komorą wyrównawczą z wyposażeniem (konstrukcja metalowa prefabrykowana,  pojemność 20 m3 ),

- linii kablowych  w rurach osłonowych :

* zasilających (długość łączna 3 511 m )

* sterowniczych (długość łączna 960 m),

- wyposażenia mechanicznego małej elektrowni wodnej (MEW) :

( turbina Peltona 96 kW typ HHP-1 HP, generator synchroniczny 100 kVA, 400 V,1500 o/min,
      typ GH250 S4B, konstrukcje stalowe, urządzenia regulacji i sterowania),

- wyposażenia elektrycznego i elektronicznego MEW :

( rozdzielnie z układami zabezpieczeń, pomiarów, sterowniki programowe PLC automatyzacji, kontroli

i zarządzania energią, zespół UPS SP15 15kVA,agregat prądotwórczy spalinowy ZG 1000 10kW 230/400 V).

1.2. Obiekty zadania objętego przetargiem zlokalizowane są  na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego
      w rejonie Doliny Pięciu Stawów Polskich, na wysokości od 1668,50 do 1438,00 mnpm. Dojazd 
      od Bukowiny Tatrzańskiej do parkingu na Palenicy Białczańskiej , dalej wewnętrzną drogą TPN do 
      Wodogrzmotów Mickiewicza(ok.3 km) .

Od Wodogrzmotów do dolnej stacji kolejki linowej towarowej  prowadzi piesza ścieżka turystyczna  
      ( dł.ok.6,5 km, różnica poziomów  ok.330 m)  udostępniona przez TPN tylko dla przejazdu przystosowanego
     ciągnika obsługującego eksploatację schroniska. Dalej do schroniska PTTK prowadzi ścieżka turystyczna

piesza ( dł. ok 800 m, różnica poziomów ok. 280 m),a transport materiałów na plac budowy, na tym odcinku

odbywać się będzie przy użyciu  kolejki linowej towarowej o udźwigu 150 kg. Transport tzw. "górski”

związany z dostawą podstawowych materiałów i urządzeń, od Wodogrzmotów Mickiewicza do 
      składów pośrednich zapewnia Zamawiający.

1.3. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach przedsięwzięcia :

"Zmniejszenie uciążliwości schroniska PTTK w Dolinie Pięciu Stawów dla środowiska naturalnego 
       Tatrzańskiego Parku Narodowego".

1.4.  Powyższe zamierzenie inwestycyjne objęte przetargiem współfinansowane będzie przez Fundację 
       EkoFundusz i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W momencie 
       uruchamiania  procedury przetargowej Zamawiający dysponuje promesą ze strony Fundacji 
       EkoFundusz, warunkującej przeprowadzenie procedury przetargowej , wyłonienia Wykonawcy
       oraz podpisania z nim umowy w terminie do dnia  16 czerwca 2009 roku.  W momencie uruchamia 
       procedury przetargowej Zamawiający, z przyczyn od niego niezależnych nie dysponuje promesą
      z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

1.5. Ze względów proceduralnych Zamawiający wymaga, aby Oferent wykonujący zamówienie korzystał z 
       dostawców  lub wykonawców z krajów Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii
       Norwegii. Podstawą do rozliczenia dostaw wyrobów jest świadectwo ich pochodzenia lub oświadczenie 
       producenta o miejscu ich wytworzenia.

2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych wg :

- projektu budowlanego,

- przedmiaru robót,

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia publicznego,

- warunków uzyskanych w Dyrekcji Tatrzańskiego Parku Narodowego określających  zasady przestrze-
  gania ochrony środowiska naturalnego.

2.1.Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również ;
  - organizacja placów budów i w miarę potrzeby w uzgodnieniu z Dyrekcją Tatrzańskiego Parku Narodowego

zorganizowanie składowisk pośrednich,

- transport materiałów i urządzeń na trasach obiektów liniowych,

- zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich,

- prowadzenie robót budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy przestrzeganiu zasad  BHP

ochrony zdrowia, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska wg warunków i zasad obowiązujących 
  w Tatrzańskim Parku Narodowym.

2.2.  Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67,    
        ust.1, pkt.6 - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp.

2.3. Ponieważ jedynym kryterium wyboru „najkorzystniejszej oferty” jest „cena” Zamawiający zgodnie
       z rozstrzygnięciami ustawowymi nie dopuszcza do składania ofert wariantowych – przewidujących 
       wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób inny niż wg przekazanych „przedmiarów robót” oraz
       specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

2.4. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej  - nie obejmującej wykonania całego zakresu 
       zamówienia publicznego.

2.5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Zgodnie z dyspozycją art. 30, ust.4 Prawa zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza  składanie ofert

równoważnych. Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiające-
       go, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy i roboty budowlane spełniają wymagania 
      określone przez Zamawiającego.

3.    Wymagany – termin realizacji  zamówienia   :  20 czerwca  – 30 listopada  2009 roku.

3.1.Wskazany termin zakończenia może ulec zmianie, po obustronnym uzgodnieniu, w przypadku:

- wprowadzenia przez Zamawiającego istotnych zmian w dokumentacji technicznej,

- przerw w finansowaniu budowy,

- zaistnienia siły wyższej.

4.   Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnianie następujących wymogów :

a) spełnianie wymogów określonych w art. 22 ust.1 ustawy P.z.p. z dnia 29 stycznia 2004 r.                     (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223,  poz.1655, z późniejszymi zmianami),

b) nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy P.z.p. z dnia 29 stycznia 2004 r.(t.j. z 2007 r. Dz.U. Nr 223, poz.1655, z późniejszymi zmianami),

c)posiadanie niezbędnej wiedzy, uprawnień i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wyko-nania zamówienia,

d) udzielenie 36 miesięcznej pisemnej gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia oraz 36 miesięcznej rękojmi licząc od dnia przyjęcia przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego,

e) wykazanie wykonania rozbudowy, przebudowy lub modernizacji  w latach 2004/2005/2006/2007/2008 minimum jednej linii elektroenergetycznej  oraz instalacji pomocniczych : układy elektroenergetyczne , układy wzbudzeń  generatorów , zabezpieczeń ,

z  zakresu i rozmiaru odpowiadającej wartością  przedsięwzięciu będącemu przedmiotem zamówienia,

f) wykazanie uzyskania w latach 2006 i 2007 sprzedaży nie mniejszej niż 10.000.000,00 PLN

g) wykazanie posiadania ubezpieczenia od OC działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2.000.000,00 PLN.

Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych w SIWZ

4.1. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Oferentów :

Zamawiający dokona sprawdzenia spełnienia przez Oferentów wymogów określonych w ustawie – Prawo

zamówień publicznych i specyfikacji w zakresie kompletności i jakości oferty, a mianowicie pod uwagę

będą brane oferty zawierające komplet ważnych oświadczeń i dokumentów wymaganych niniejszą 
        specyfikacją, W przypadku składania oferty przez Konsorcjum Zamawiający będzie łącznie rozpatrywał
        spełnianie wymogów przez Oferentów w zakresie  wartości sprzedaży w latach 2006 – 2007  wysokości
        ubezpieczenia od OC oraz ilości zatrudnionych pracowników.

4.2. W zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności i nie podlegania wykluczeniu na

podstawie art. 24 Pzp  pod uwagę będą brane oferty, w których udokumentowano  zgodność prowadzonej 
        działalności gospodarczej z zakres objętym przedmiotem zamówienia oraz kwalifikacje i uprawnienia kadry 
        kierowniczej robót budowlanych.

4.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo szczegółowego sprawdzenia stanu faktycznego z przedłożonymi

dokumentami, w tym również poprzez wezwanie Oferenta do wyjaśnienia treści dokumentów.

4.4. Zamawiający wzywa Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
       Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25, ust.1 Pzp, lub którzy nie złożyli

pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których 
      mowa w art. 25, ust.1  Pzp zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa  do ich złożenia 
      w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia  oferta Oferenta podlega odrzuceniu albo konieczne
      byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty 
      powinny  potwierdzać spełnianie przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez
      oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później 
      niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
      termin składania ofert.

5. Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego  można uzyskać w  Dziale Inwestycji 
    Zamawiającego (Nowy Sącz – Rynek 9, I piętro) . Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami  jest Pan 
    mgr inż. Jan  Pazdyk w Dziale Inwestycji Zamawiającego codziennie z wyjątkiem sobót,  w godzinach od 
    9.00 do 14.00 , tel/faks (0-18) 443-86-10. Odpłatność za z tytułu powielenia i ekspedycji  specyfikacji 
    istotnych warunków zamówienia publicznego wraz z załącznikami - 50,00 złotych.

Do udzielania informacji w sprawach proceduralnych upoważnia się mgra inż. Bolesława Basińskiego
    0 – 607-244-992.

5.1. Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej w wersji elektronicznej.

5.2. Wersja papierowa dokumentacji dostępna jest do wglądu w Dziale Inwestycji Zamawiającego  codziennie 
       z wyjątkiem sobót,  w godzinach od  9.00 do 14.00.

6.   Termin związania ofertą wynosi : 30 dni, począwszy od dnia wyznaczonego na składanie ofert upływa

w dniu : 16 czerwca 2009 roku.

6.1. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawia-
       jący może tylko raz zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczo-
       ny okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

7.Oferenci uczestniczący w postępowaniu zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów :

7.1. Formularz ofertowy (wg załączonego wzoru).

7.2. Kserokopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do 
       ewidencji działalności gospodarczej – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
       upływem terminu składania ofert, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta. 
      W przypadku Oferenta będącego Spółką Cywilną obowiązuje załączenie umowy spółki. 
      W przypadku Oferentów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie art.23 
       ustawy Pzp obowiązuje również załączenie umowy regulującej współpracę tych podmiotów.

7.3. Doświadczenie w zakresie realizacji  rozbudowy, przebudowy lub modernizacji  w latach

2004/2005/2006/2007/2008 linii elektroenergetycznych z instalacjami  pomocniczymi zaliczanych

do klasy 2224 Polskiej Klasyfikacji  Obiektów Budowlanych ( linie elektroenergetyczne)

z  zakresu i rozmiaru odpowiadających wartością  przedsięwzięciu będącemu przedmiotem

zamówienia (wg załączonego wzoru).

Za robotę budowlaną odpowiadającą wartością robocie budowlanej stanowiącej  przedmiot

zamówienia, Zamawiający uzna taką robotę, której wartość była większa lub równa 80%

wartości kosztorysu ofertowego (brutto).

7.4. Kwalifikacje techniczne (wg załączonego wzoru).

7.5. Dane finansowe z lata 2006 – 2007  (wg załączonego wzoru).

7.6. Wykaz osób i podmiotów przewidzianych do realizacji zamówienia (wg załączonego wzoru)
        wraz z pisemnymi zobowiązaniami innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego
        i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

7.7. Informacje na temat średniorocznego zatrudnienia pracowników w przeliczeniu na pełne 
       etaty  w okresie ostatnich trzech lat, a przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest 
       krótszy – w tym okresie, w ilości nie mniejszej niż  30 pracowników rocznie (wg załą-
       czonego wzoru).

7.8. Kserokopie uprawnień zawodowych kierowników budowy (w specjalności  konstrukcyjno-

budowlanej ; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych ; insta-
       lacyjnej  w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych)

poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta,

7.9. Kserokopie zaświadczeń właściwego oddziału Izby Inżynierów  Budownictwa potwierdzające

przynależność  kierowników budowy do Izby na dzień składania ofert, poświadczone za 
        zgodność  z  oryginałem przez Oferenta.

7.10. Kserokopia świadectwa kwalifikacyjnego „D” wydanego przez Stowarzyszenie 
         Elektryków Polskich dla  Przedstawiciela Wykonawcy  w zakresie zajmowania się 
         eksploatacją urządzeń , instalacji i sieci na stanowisku dozoru.

7.11. Kserokopii świadectwa kwalifikacyjnego „E” wydanego przez Stowarzyszenie 
         Elektryków Polskich dla  Przedstawiciela Wykonawcy  w zakresie prac kontrolno-
         pomiarowych ponad 1 kV.

7.12. Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  (wg załączonego
        wzoru).

7.13. Pisemne referencje potwierdzające terminowe i dobre jakościowo, wykonanie realizacji  
         rozbudowy, przebudowy lub modernizacji  w latach 2004/2005/2006/2007/2008  linii

elektroenergetycznych  oraz instalacji pomocniczych  zaliczanych do klasy 2224  Polskiej

Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (linie elektroenergetyczne)  z  zakresu i rozmiaru

odpowiadających wartością przedsięwzięciu będącemu  przedmiotem zamówienia

poświadczone za zgodność z  oryginałem przez Oferenta.

7.14. Ubiegające się o zamówienie publiczne spółki z o.o. muszą przedłożyć uchwałę wspólników

upoważniającą  do zaciągnięcia zobowiązania lub umowę spółki, o ile wartość zamówienia

dwukrotnie przekracza wartość kapitału spółki ( art.230 Kodeksu Spółek ).

7.15.  Kserokopia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego
         zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby 
         w zakresie określonym w art.24, ust. 1, pkt. 4 – 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
         zamówień publicznych - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
         składania ofert,  poświadczona za  zgodność z oryginałem przez Oferenta.

7.16. Kserokopia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24, 
         ust.1, pkt.9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych - wystawionej 
         nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, poświadczona za 
         zgodność z oryginałem przez  Oferenta.

7.17. Kserokopia aktualnego zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że
         Oferent nie  zalega z opłacaniem  podatków, opłat lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
         prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
         przed upływem terminu składania ofert, poświadczona za  zgodność z oryginałem przez 
         Oferenta.

7.18. Kserokopia aktualnego zaświadczenia oddziału Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że
         Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświad-
          czenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zale-
         głych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu  wystawione-
         go nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, poświadczona 
        za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

7.19. Kserokopia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Oferent jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej , w zakresie działalności będącej przedmiotem

zamówienia publicznego (budownictwo) o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN.

7.20. Harmonogram rzeczowo-finansowy.

7.21. Upoważnienie do podpisania oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów zawartych w

ofercie.

7.22. Dokument dotyczący utajnienia informacji ważnych dla interesów handlowych Oferenta.

7.23. Kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej.

7.24. Kserokopia dowodu wpłacenia – wniesienia wadium.

7.25. Postanowienia dotyczące Oferentów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

7.25.1. Jeżeli Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
              Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w:

a. punkcie 7.2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,

b. punkcie 7.15 – 7.18 , składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert,

7.25.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
            zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
            oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 
            albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia 
            osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

7.26. Członkowie Konsorcjum zobowiązani są do złożenia samodzielnie następujących dokumentów
         i oświadczeń określonych w punktach : 7.2, 7.5, 7.6., 7.14 – 7.19, 7.22. Dokumenty i oświadcze-
         nia wymienione w punktach 7.1, 7.2, 7.4, 7.12 oraz 7.20 składają wspólnie członkowie Konsor-
         cjum.

Pozostałe dokumenty i oświadczenia składa Lider Konsorcjum.

8. Wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.

9. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą drogą pisemną lub  faksem. Strona, która otrzyma dokumenty faksem zobowiązana jest do potwierdzenia faktu ich otrzymania.

10.Ceny (netto, VAT, brutto) podane w ofercie mają być wyliczone na podstawie „Założeń Wyjściowych do kosztorysowania” – załącznik nr 10 do SIWZ.

11. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia przedmiotu umowy w walutach obcych.

12. Zamawiający dopuszcza powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

12.1. Zamawiający wymaga wskazania przez Oferenta, w druku „ formularzu ofertowego” części zamówienia, 
        której wykonanie Oferent zamierza powierzyć podwykonawcom.

## 13.  Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji .

- Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba , że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert.
Zamawiający jednocześnie przesyła treść wyjaśnień wszystkim Oferentom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

- Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich Oferentów w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W takim przypadku sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści specyfikacji oraz odpowiedzi na nie , bez wskazywa-

nia źródła zapytań. Informację z zebrania doręcza się niezwłocznie Oferentom, którym przekazano

specyfikację istotnych warunków zamówienia.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

- Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający  za-

mieszcza ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.

e)    Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany
       treści ogłoszenia o zamówieniu  jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie tych zmian w ofertach

Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym  Wykonawców, którym przekazano 
       specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej jeżeli specyfikacja istotnych 
       warunków zamówienia jest udostępniania na tej stronie.

14. Oferent może złożyć jedną ofertę.

14.1. Przed upływem terminu składania ofert Oferent może zmienić lub wycofać ofertę.

14.2. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu  przewidzianego na wniesienie
         protestu.

15. Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego, w Nowym Sączu
     - Rynek 9 (I piętro) , do dnia  18 maja 2009  roku, do godziny 9.45 lub za pośrednictwem poczty.

W tym przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego a nie data jej nadania. Koperta musi być
     oznaczona napisem „Oferta – przebudowa systemu zasilania energetycznego schroniska PTTK 
     w Dolinie Pięciu Stawów Polskich ”.

16. Wymagania dotyczące wadium

16.1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wyso-

kości 50.000 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy).

16.2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b,  ust. 5,  pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007r. Nr 
             42, poz. 275).

16.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

16.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:  90 1060 0076 0000 3200 0019 3474

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na 
          rachunku Zamawiającego.

16.5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego 
        wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, tj. 
        w sekretariacie Zamawiającego  lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium” dołączonej do 
        oferty.

16.6. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy
         na podstawie art. 24, ust. 2, pkt 4 ustawy Pzp, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89,  ust. 1,  
         pkt 5 ustawy Pzp.

16.7. Zwrot wadium dokonywany będzie na zasadach określonych w art.46, ust.1 i 2 Pzp.

16.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Oferent w odpowiedzi na wezwanie, o którym 
         mowa w art.26, ust.3 Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa a art.25, ust.1 lub
         pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

16.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana :

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
        b)  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
        c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stro-
            nie Oferenta.

17. Otwarcie ofert, w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w Biurze Zarządu Zamawiającego

w Nowym Sączu, Rynek 9 (I piętro) w dniu  18 maja 2009 roku , o godzinie  10.00.
17.1 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowa-
          nie zamówienia .

17.2. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (Firmy) oraz adresy Oferentów a także informacje 
         dotyczące ceny.

17.3. Informacje podane przed otwarciem ofert oraz po ich otwarciu przekazuje się niezwłocznie Oferentom
         którzy nie byli obecni przy tych czynnościach, na ich pisemny wniosek.

18. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści
       złożonych ofert.

19. Zamawiający poprawia w ofercie :

1) oczywiste omyłki pisarskie,

2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowo-

dujących zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została 
    poprawiona.

20.Kryteria oceny ofert :

20.1.  cena                                                                                             100 pkt.

21. W przypadku kryterium „cena  ” – oferta z najniższym łącznym wynagrodzeniem  (brutto)  otrzyma 
     maksymalną ilość punktów – 100 . Pozostałe oferty otrzymają punkty na zasadzie proporcjonalności.

22. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 
      zwraca się w formie pisemnej do Oferenta o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących 
      elementów oferty mających wpływ na wysokość wynagrodzenia.

22.1. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczęd-
         ność metody  wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki 
         wykonywania zamówienia dostępne dla Oferenta, oryginalność projektu Oferenta oraz wpływ pomocy 
        publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

22.2. Zamawiający odrzuca ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 
         wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do

przedmiotu zamówienia.

23. Zamawiający będzie zobowiązany odrzucić ofertę, jeżeli :

23.1. jest niezgodna z ustawą,

23.2. zmówienia, z nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zastrzeżeniem
         art. 87, ust.2 , pkt.3 Pzp,

23.3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
         konkurencji,

23.4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
23.5. została złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
         publicznego,

23.6. zawiera błędy obliczeniu ceny,

23.7. Oferent w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki

O której mowa a art.87, ust.2, pkt.3 Pzp,

23.8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

24.  Zamawiający informuje, że nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.

25.  Zamawiający wybierze na realizatora zamówienia publicznego, tego  Oferenta którego oferta odpowiada

wymogom dokumentów przetargowych, przyjmuje wymogi  Zamawiającego oraz uzyska najwyższą ilość 
       punktów wg kryteriów wyboru określonych w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

26. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie unieważnione, jeżeli :

26.1. wpłynie mniej niż jedna ważna oferta nie podlegające odrzuceniu,

26.2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę,  którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie

zamówienia ,

26.3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówie
         nia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

26.4. postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia
         publicznego.

27. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Oferentów, którzy złożyli 
       oferty,  o :

27.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Oferenta, którego ofertę wybrano i 
         uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) siedziby i a adresy Oferentów, którzy złożyli oferty

wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom
        w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

27.2. Oferentach których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

27.3. Oferentach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie 
        faktyczne i prawne.

28. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację o której mowa       
      w pkt.26 na  stronie internetowej www.schroniska-pttk.com.pl  oraz tablicy ogłoszeń  Schroniska
      i Hotele PTTK „KARPATY” Spółka z o.o., z siedzibą 33-300 Nowy Sącz – Rynek 9

29.1. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

29.2. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Środki ochrony prawnej.

30. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie  przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień 
      publicznych „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia protestów, odwołań i skarg do sądu na 
      wyroki zespołu arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze.

30.1. Zastosowanie mają też przepisy wykonawcze wydane na podstawie artykułu 193 Pzp :

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, z dnia 16 października 2008 roku,  w sprawie regulaminu 
           postępowaniu przy rozpatrywaniu odwołań (Dz.U.08.118.1156),

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej 
          stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych 
          członków Krajowej Izby Odwoławczej (Dz. U. Nr 128, poz. 885),

-  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów , z dnia 10 października 2008 roku, w sprawie wysokości oraz 
          szczegółowych zasad  pobierania wpisu od odwołania oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów 
          w postępowaniu odwoławczym (Dz.U.08.182.1122).

30.2. Środki ochrony prawnej przysługują Oferentom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w 
         uzyskaniu zamówienia publicznego doznał lub może doznać uszczerbku  w wyniku naruszenia przez 
         Zamawiającego przepisów ustawy.

30.3. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
         ustawy , środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, 
         wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez 
         Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

30.4. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków  zamówienia, czyn-

ności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zama-

wiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść pisemny protest do

Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął on lub mógł  powziąć wiadomość o okolicznoś

ciach stanowiących podstawę jego wniesienia.

30.5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł 
        zapoznać się z jego treścią.

30.6. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie,  wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest 
         niedopuszczalny na podstawie art.181, ust. 6 Prawa zamówień publicznych.
30.7. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega 
         zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

30.8. Kopię wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Oferentom uczestniczącym w postępo-
         waniu o udzielenie zamówienia.

30.9. Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się  Oferenci., którzy mają 
         interes prawny w tym aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpią do 
         postępowania  w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania – kopii wniesionego protestu,

30.10. Zamawiający rozstrzyga protest dotyczący :

a) treści ogłoszenia,

b) postanowień   specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

c) wykluczenia Oferenta z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia ofert i wyboru
                najkorzystniejszej oferty,

w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie  protestu.

30.11. Brak rozstrzygnięcia protestu uznaje się za jego oddalenie.

30.12. Odwołanie wnosi się  do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni, od dnia doręczenia
           rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię 
           treści odwołania Zamawiającemu.

30.13. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem
           do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

31. Zawarcie umowy  w sprawie zamówienia publicznego może nastąpić dopiero po upływie terminu  7 dni od

dnia przekazania przez Zamawiającego,  wszystkim Oferentom pisemnej informacji, o rozstrzygnięciu

postępowania, w sytuacji gdy nie zostanie wniesiony protest .

31.1. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu 7 dni

jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko 1 oferta.

31.2. Umowa będzie jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do infor-
         macji publicznej.
31.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym 
         w  ofercie.

31.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia 
         przed zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru
         najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a Wykonawca wyrazi na nią zgo-
        dę. Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych w ofer-
        cie które były oceniane w toku postępowania.

31.5. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
        dokonano wyboru Wykonawcy, chybże Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany 
        w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki
        takiej zmiany.

31.6. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

32. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

32.1. Na podstawie art. 147 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, 
          zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

32.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego 
         wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

33.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych  w art. 148 ust. 1 
         ustawy Pzp.

33.4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach 
         wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

33.5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być 
    dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.

33.6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek 
         bankowy Zamawiającego:  nr 90 1060 0076 0000 3200 0019 3474

z podaniem tytułu wpłaty: ( zabezpieczenie należytego wykonania umowy - przebudowa systemu 
        zasilania energetycznego schroniska PTTK  w Dolinie Pięciu Stawów Polskich )

33.7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać 
    zaliczona na poczet zabezpieczenia.

33.8. Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 
         zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

33.9. Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń
    z tytułu gwarancji jakości.

33.10. Kwota, o której mowa w pkt 9 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu gwarancji 
          jakości.

33.11. W przypadku gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, 
           wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 
           za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy 
           stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile 
           dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpiecze-
           nia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia 
          Należytego Wykonania Umowy, Protokółu Odbioru Końcowego).

33. Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcznej rękojmi  oraz 36 miesięcznej  pisemnej gwarancji 
      jakości liczonej od dnia końcowego odbioru  technicznego robót budowlanych.

34.  Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty i informacje składane
       przez Zamawiającego i Oferentów oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki
       do protokołu.

34.1. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru
         najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania , z tym że oferty są jawne od chwili ich otwar-
         cia.

34.2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Oferent , nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł
         że nie mogą one być udostępniane.

35.  Zamawiający będzie publikował treść  specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
        na  stronie internetowej : www.schroniska-pttk.com.pl

36. W pozostałych sprawach nie zawartych w  specyfikacji istotnych warunków  zamówienia 
      obowiązują przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – doświadczenie w zakresie realizacji  rozbudowy, przebudowy lub modernizacji  w latach

2004/2005/2006/2007/2008  linii elektroenergetycznych z instalacjami pomocniczymi

zaliczanych do klasy 2224 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych ( linie

elektroenergetyczne) z  zakresu i rozmiaru odpowiadających wartością  przedsięwzięciu

będącemu przedmiotem zamówienia

Załącznik nr 3 – dane finansowe ,

Załącznik nr 4 – informacja o zatrudnieniu,

Załącznik nr 5 – kwalifikacje techniczne,

Załącznik nr 6 – wykaz osób i podmiotów przewidzianych do realizacji zamówienia,

Załącznik nr 7 - oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 8 – projekt umowy,

Załącznik nr 9 – zasady odbioru – odstąpienia od umowy,

Załącznik nr 10 – założenia wyjściowe do kosztorysowania,
Załącznik nr 11 – przedmiary robót,
Załącznik nr 12  – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

Załącznik nr 13 – pisemna gwarancja jakości na wykonany przedmiot umowy (WZÓR – nie wypełniać).

Nowy Sącz, dnia 24 kwietnia 2009 roku

Zatwierdzam

Mgr Jerzy Kalarus

Prezes Zarządu